|  | Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ Laborator analize apa potabilă Piatra Neamț Str. Castanilor, Nr. 3, Târgu Neamț, Str. Bistriței, Nr. 77, Piatra Neamț RAPORT DE ÎNCERCARE Nr. 1994/22.12.2023 |  |
| --- | --- | --- |

Punct de prelevare: Robinet Captare Nemţişor, Jud. Neamţ

# Număr unic identificare proba (ID ): 1755

Data prelevare:	19.12.2023								                                                          Data  efectuare încercări: 19.12 – 22.12.2023

| Parametri chimici | Unitate de măsură | CMA | Rezultat | Referențial încercare |  | Parametri microbiologici | Unitate de măsură | CMA | Rezultat | Referențial încercare |  | Indicatori bacteriologici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Culoare | grade | AC | AC | SR EN ISO 7887:2012 POS 18 |  | Număr colonii 220C | nr/ml | AC | <1 | ISO 6222:2004 POS 15 |
| Turbiditate | NTU | ≤ 5 | AC | SR EN ISO 7027:2016 POS 12 |  | Număr colonii 370C | nr/ml | AC | <1 | ISO 6222:2004 POS 15 |
| pH | unit. pH | 6,5…9,5 | 7,19 | SR ISO 10523: 2012 POS 10 |  | Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13 |
| Conductivitate | µS cm-1 | 2500 | 530 | SR EN 27888:1997 POS 11 |  | Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13 |
| Amoniu | mg/l | 0,5 | 0,031 | SR ISO 7150-1:2001 POS 05 |  | Enterococi | UFC/100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2:2002 POS 14 |
| Clor rezidual liber | mg/l | ( 0,1; ( 0,5 | 0,811 | SR EN ISO 7393-2:2002 POS 09 |  | : |
| Cloruri | mg/l | 250 | 47,92 | SR ISO 9297:2001 POS 01 |  | Parametrii analizaţi sunt conformi cu Ordonanta 7/2023, pentru indicatorii prevăzuţi la secţiunea” Monitorizare de control” Director General, Șef Laborator, Ioan-Vlad Angheluţă Chim. Marinela Oică |
| Suma ionilor de calciu si magneziu | grade G | minim 5 | 18,94 | SR ISO 6059:2008 POS 02 |  |  |
| Azotați | mg/l | 50 | 5,3 | SR ISO 7890-3:2000 POS 07 |  |  |
| Azotiți | mg/l | 0,5 | 0,018 | SR EN 26777:2002/C91:2006 POS 06 |  |  |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 5 | 0,84 | SR EN ISO 8467:2001 POS 03 |  |  |

CMA – Concentrație maxim admisă (Ordonanta 7/2023) ; AC -  Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca  „ <... “  sunt sub limita de cuantificare  a metodei; Parametrii chimici sunt determinați la Laboratorul local – Târgu Neamt ; Parametrii microbiologici sunt determinați la Laboratorul – Piatra Neamț

Laboratorul de analize apă potabilă Piatra-Neamţ este  înregistrat în Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calităţii Apei Potabile la Ministerul Sănătăţii, Certificat de Înregistrare nr. 668/02.09.2022

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare  se referă strict la proba prelevată;

Clienţii pot obţine o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: 0233 - 233340 - Relații clienți; e-mail office@apaserv.eu